## Slide 1
5G 通信组网与运维培训 · V2
一条报文
两条出口
从下挂 Wi-Fi 出发 看懂组网、IP 变化与部署排障
终端
基站
外部 DN
经核心网
边缘 DN
基站直达
22 页 · 约 50 分钟（含问答） · 架构图、文字与连线均可编辑
01 / 22
Notes: 这次用大约五十分钟，沿着一条真实业务报文理解我们的五G网络。先从手机或电脑下挂的Wi-Fi网络出发，看它怎样进入模拟终端、经过基站，再选择核心网或者边缘出口；随后再看部署和排障。希望大家最后能回答三个问题：报文走哪里，地址在哪一跳改变，遇到异常下一条该看什么证据。PPT页面只保留主线，详细解释放在这些备注里；图上的文字、节点和连线都是可编辑对象。

## Slide 2
先看全貌：从 Wi-Fi 到两类 DN
蓝 · 经核心网
绿 · 直达边缘
橙 · 控制面
双箭头表示双向通信
核心网
N3
N6
N2 · SCTP
N4
手机 / 电脑
下挂网络
Wi-Fi
AP / 路由器
模拟 UE
TUN / memif
自研基站
gNB
AMF / SMF
接入与会话控制
UPF
用户面
外部 DN
核心网出口
边缘 DN
基站直达
商用终端
另一种 UE 接入
基站 N3 与边缘分支 共用同一个用户面 VF
边缘绕行只改变用户面，控制面仍连接核心网。
逻辑架构；Wi-Fi 下挂为自研模拟 UE 的增强能力
02 / 22
Notes: 先顺着主线从左往右看。手机和电脑通过Wi-Fi AP或者路由器，接到自研模拟UE的LAN，再通过终端协议栈进入基站。这一段下挂网络能力来自自研模拟UE的增强，不能直接套到任意商用手机。商用终端是另一种UE接入方式，可以直接通过无线接入基站。
到了基站之后，上方的N2控制连接走Linux内核，通过SCTP与核心网AMF交互，SMF负责会话控制，N4控制UPF。用户面则有两类去向：一类经N3的GTP-U隧道到UPF，再经N6到外部DN；另一类由基站直接交给边缘DN。边缘绕行只改变用户面路径，接入和会话控制仍需要核心网。基站的N3和边缘流量共用同一个用户面VF，用地址、路由和分流逻辑区分。图上的双箭头表示双向通信，后面会逐条解释上下行。先让大家指一下：外部DN和边缘DN各自从哪里进入基站？

## Slide 3
控制面建会话，用户面送数据
控制面
接入 / 会话
用户面
应用报文
N2 · SCTP / NGAP
N3 · UDP/2152 + GTP-U
N4
基站 Linux
内核协议栈
AMF / SMF
核心网控制功能
基站 VPP / VF
用户态数据路径
UPF + VPP
规则 / GTP-U 与高速 I/O
边缘 DN · 无 GTP-U
同一台服务器，可以并行存在内核控制路径和 VF 用户态路径。
N4 为核心网控制与用户面之间的 PFCP 控制；边缘分流来自自研增强
03 / 22
Notes: 把上一页拆成两层。控制面解决谁可以接入、建立怎样的会话等问题，基站的N2使用Linux内核SCTP；NGAP常用服务端口是38412。核心网的SMF通过N4的PFCP控制UPF，常用UDP端口是8805。
用户面承载真正的应用数据。在我们的高速路径里，VF由VPP和DPDK在用户态收发，N3常用UDP的2152端口承载GTP-U。UPF负责会话规则和隧道语义，VPP提供高速I/O、路由及相关NAT。这些不是同一个职责。边缘分支直接收发普通业务IP。不要看到Pod使用hostNetwork，就认为所有VF报文都经过Linux内核；同一台服务器上可以并行存在这两套路径。

## Slide 4
三种布线，业务角色相同
01 · 同口共享
10G / 100G，同一链路
基站 · 网口1
控制 + 用户
同一交换机
核心网 · 网口1
控制 + 用户
02 · 分口同交换机
两网段，按需划分 VLAN
基站 · 网口1
基站 · 网口2
同一交换机
核心网 · 网口3
核心网 · 网口4
03 · 分口分交换机
控制面与用户面物理分离
基站 · 网口1
基站 · 网口2
交换机1 · 10G
交换机2 · 100G
核心网 · 网口3
核心网 · 网口4
控制面：192.168.1.0/24
用户面：192.168.2.0/24
布线示意；DN 接入用户面网络或其可达路由器；IP 网段不同不自动产生二层隔离
04 / 22
Notes: 第一种，每端一个物理口接同一个交换机，控制面和用户面共享链路带宽及故障点。物理口可以由PF管理主机流量，同时给用户态派生VF，但VF不会增加物理线速。
第二种，每端两个物理口接同一个交换机。图中网口1与3承载控制面，网口2与4承载用户面，分别使用192.168.1.0和192.168.2.0这两个二十四位网段。把IP配成不同网段，不会自动形成不同的二层广播域，需要时还要在交换机配置VLAN。
第三种，把控制面十G和用户面一百G交换机分开，获得更明确的物理隔离，但每条路径依旧可能是单链路，不能由此宣称已有冗余。三种都是设计模型，DN还需要接入用户面交换网络或其可达的三层路由器；它们不是对当前X710服务器一百G吞吐的实测结论。软件中的N2、N3和边缘角色不会因布线方式改变。

## Slide 5
经核心网：GTP-U 包住原始业务包
UE
10.45.0.2
基站
加 GTP-U
UPF
解封装
外部 DN
198.51.100.10
N3 · GTP-U
外层 IP：192.168.2.10 → 192.168.2.20
基站 N3 → UPF N3 · UDP/2152 + GTP-U / TEID
内层业务 IP：10.45.0.2 → 198.51.100.10
封装增加外层；是否改变业务源 IP，要再看出口 NAT。
教学地址 · 本图为上行；下行顺序相反，TEID 按对应会话配置
05 / 22
Notes: 用教学地址看一条UE发往外部DN的上行。业务源地址是10.45.0.2，目的地址是198.51.100.10。基站在外面加上外层IP、UDP和GTP-U头，外层源是基站的192.168.2.10，目的为UPF的192.168.2.20。GTP-U里的TEID标识对应隧道，UPF解封装后得到的内层业务包仍是原来的源和目的。
封装和NAT是两个不同动作。加外层不等于把UE业务源改成基站IP；业务源是否进一步改变，要看出口NAT。下行按相反顺序封装回基站，但下行TEID按对应会话配置，不能假设与上行相同。额外封装还有MTU开销，扩展头也可能增加长度，所以小包通、大包异常时应继续查路径MTU。图中地址只为教学，不是给当前服务器直接添加的配置。

## Slide 6
去边缘 DN：目的 CIDR 决定分流
自研基站
UE 业务报文
目的 203.0.113.10
UPF
外部 DN
边缘 DN
203.0.113.0/24
未命中 · 加 GTP-U
命中 · 普通 IP
共享用户面 VF
边缘 CIDR
命中？
边缘绕行省去核心网用户面这一跳，N2 控制连接仍然存在。
教学地址 · 图示上行；下行由 NAT 状态或路由与会话映射找到 UE
06 / 22
Notes: 看基站内部的判断。假设业务目的203.0.113.10落在配置的203.0.113.0二十四位边缘网段里，基站就不增加GTP-U头，而是把普通业务IP交给边缘memif和VPP路径。没有命中时，业务继续走核心网N3和UPF。
这两路共用基站的用户面VF，不能从这张逻辑分支图推断已经分配了两张独立网卡。N2控制连接仍然存在。下行要结合NAT状态或者路由和会话映射找回正确UE，不能只配上行CIDR就推断端到端完成。这里解释的是用户提供的自研增强；三个函数片段展示了VPP接口和规则配置，没有展示完整分流调用链及下行匹配实现。可以请大家用一个目的IP，判断它应当进入哪条分支。

## Slide 7
NAT 改地址，路由保留地址
动态 NAT
UE · 10.45.0.2
核心 N6 NAT
198.51.100.1
DN
DN 看到的源：198.51.100.1
回包按已有映射还原到 UE，源端口也可能变化。
静态路由
UE · 10.45.0.2
核心 N6 路由
源 IP 不变
DN
DN 看到的源：10.45.0.2
DN 回程路由：10.45.0.0/16 经 198.51.100.1。
边缘出口同理：出口地址换为 203.0.113.1；出口路由不等于 UE LAN NAT 关闭。
教学地址 · 动态 NAT 的回包与外部主动发起新连接不同；两种模式都需要正确路由和会话
07 / 22
Notes: 同样是UE的10.45.0.2访问DN，动态NAT模式会把出口报文源转换为核心N6的198.51.100.1。DN回复这个出口地址，VPP再按已有连接映射逆转换，交回UE方向。源端口可能保留，也可能重新分配；动态NAT能正确处理这条连接的回复，不等于外部可以主动访问任意UE服务。
路由模式不做这层源转换，DN看到的源仍是10.45.0.2，因此DN或者上游路由器必须知道UE网段要经198.51.100.1返回。出口、VPP、UPF和会话规则也都需要匹配。边缘出口的机制相同，只是对应基站出口203.0.113.1。最后提醒，关闭核心或者基站出口NAT，并不自动关闭模拟UE的LAN NAT；不同层要分别看。

## Slide 8
Wi-Fi 桥接：在模拟 UE 做第一次 NAT
手机 / 电脑
192.168.40.10
Wi-Fi AP
桥接 · 不改 IP
模拟 UE · NAT
LAN → UE 地址
基站
核心网 NAT
198.51.100.1
基站边缘 NAT
203.0.113.1
源仍为 LAN 地址
源变为 10.45.0.2
设备网关：192.168.40.1/22
DHCP / DNS 服务需另外提供
→ 外部 DN
→ 边缘 DN
回包先逆出口 NAT，再逆 UE NAT，最后回到手机 / 电脑。
教学地址 · 出口若采用路由模式，DN 看到的源保持为 UE 地址 10.45.0.2
08 / 22
Notes: 手机地址192.168.40.10，网关指向模拟UE的192.168.40.1，掩码为二十二位。Wi-Fi AP工作在桥接模式，不做源转换。报文进入模拟UE的LAN接口后，由UE侧NAT把源改成PDU会话地址10.45.0.2，再交给终端协议栈走基站网络。所给UspLbLinkVppMemifSessionCreate函数中，这一层是LAN的dpdk口为inside，朝终端协议栈的memif为outside。inside和outside是相对每个NAT实例说的。
经核心网且N6 NAT开启时，外部DN最终看到198.51.100.1；命中边缘且基站NAT开启时，边缘DN看到203.0.113.1。如果最后一级采用路由模式，DN看到的是UE地址10.45.0.2。回包先逆最终出口NAT，再逆UE NAT，最后回到192.168.40.10。函数没有提供DHCP和DNS服务，需要另外安排。可以在图上逐跳指出源地址第一次和第二次变化的位置。

## Slide 9
Wi-Fi WAN 模式：多一层 NAT
上行 · 追踪源地址
手机
192.168.50.10
Wi-Fi 路由器
192.168.40.2
模拟 UE
10.45.0.2
核心出口
198.51.100.1
第 1 层 NAT
第 2 层 NAT
第 3 层 NAT
下行 · 目的地址沿相反顺序逐层还原
Wi-Fi WAN：192.168.40.2/22，网关 192.168.40.1
若走边缘：最后一级换为 203.0.113.1；若出口为路由模式：省去最后一级 NAT。
教学地址 · 目的 DN 地址不变，源端口可能逐层变化；Wi-Fi LAN/WAN 网段不能重叠
09 / 22
Notes: 如果Wi-Fi设备使用WAN路由模式，手机在192.168.50.0二十四位LAN里，网关是Wi-Fi路由器的192.168.50.1。路由器WAN接到模拟UE的LAN，使用192.168.40.2二十二位地址，网关192.168.40.1，两侧网段不能重叠。
上行源先从手机的192.168.50.10转换为Wi-Fi WAN地址192.168.40.2，再由模拟UE转成10.45.0.2，最后可能由核心N6转成198.51.100.1。访问边缘时，把最后一级换成基站边缘出口；最终出口为路由模式时，就少这一级转换。目的DN地址在这个例子里保持不变，各层源端口可能变化。下行沿图上的相反方向逐层还原目的地址，每一层都需要正确状态和回程。三层NAT会让外部主动访问下挂设备更复杂。

## Slide 10
核心网内部：UPF 与 VPP 各司其职
核心网 Pod · memif 模式
Open5GS UPF
PDR / FAR · GTP-U 解封装
同一个 VPP 进程
VF 收发 · 路由 · N6 NAT
N3 VF
memif2/0
memif1/0
N6 VF
来自基站：外层 IP / GTP-U
交给 DN：普通业务 IP
TUN 模式的对应路径
Linux UDP → UPF → ogstun → Linux 路由 / NAT
memif 为同主机共享内存 IP 接口；VPP 不是本实现的 GTP-U 终结者；图示上行
10 / 22
Notes: 当前项目双memif上行路径是：N3 VF进入VPP，经memif2/0交给Open5GS UPF，UPF依据规则解封装，再通过memif1/0把内层业务IP交还VPP，由N6 VF送到DN。图中下面只有同一个VPP进程，上方是独立UPF进程。N3 memif传递含UDP和GTP-U的外层IP报文，N6 memif传递解封装后的普通业务IP，二者都使用IP模式。
memif是同主机共享内存接口，不是物理线缆或跨服务器隧道。当前运行快照里UPF通告N3地址10.2.0.230，VPP N3接口是10.2.0.231，通过代理ARP和目的地址的三十二位路由把报文送给UPF，两者不能交换。页面为避免拥挤没有列出全部真实地址。
TUN模式则是Linux UDP进入UPF，解封装后写入ogstun，再走Linux路由和NAT。当前Chart的TUN初始化添加MASQUERADE，VPP的NAT开关不控制它。以上依据当前仓库的Chart和UPF收发实现；看到ogstun接口存在，不足以认定它就是正在使用的数据路径。

## Slide 11
不通时，先查去程与回程
UE 业务侧
DN
去程可达
回程可达
Linux 转发路径
ip route get 198.51.100.10 ip rule show
VPP 转发路径
vppctl show ip fib
路由模式：DN 还需知道如何返回 UE 网段。
查询应在真正转发的主机、容器或 VPP 实例执行；Linux FIB 与 VPP FIB 相互独立
11 / 22
Notes: 网络可用需要一个闭环。去程能到DN，但DN不知道怎样返回UE，也会表现为业务不通。路由模式特别需要核对DN或者上游的UE回程路由；NAT模式也仍需出口可达、邻居正常和映射有效。
Linux转发路径用ip route get查看指定目的的实际选路，再用ip rule看是否有策略规则；必要时在真正转发的主机或者网络命名空间查询。由VPP管理的VF路径，则看该VPP实例的show ip fib和相关VRF。修改Linux路由不会自动修改VPP的表，开启Linux的ip_forward也不会代替VPP自己的转发配置。先辨认报文在哪套协议栈里，再选命令。

## Slide 12
镜像 → Helm → Pod：部署关系先理清
Chart
+ values
Helm
Deployment
维护期望副本
Pod
业务容器 · UPF / VPP
containerd 启动容器
Pod 是最小调度单元
镜像：应用与依赖的交付包
仓库可用 Harbor；Docker 可用于构建
节点按镜像启动
普通 Pod 网络看 CNI；VF 分配看设备插件，业务转发看 VPP。
示意省略控制器中间对象；同一 Pod 可包含多个容器，镜像仓库不负责调度
12 / 22
Notes: 从交付物看，镜像是应用和依赖的包，仓库可以使用Harbor，Docker可以在构建和调试时使用。本次不展开仓库操作。Chart和values经过Helm渲染为Kubernetes清单，Deployment维护期望副本，控制器和节点把Pod里的容器启动起来，节点的containerd执行具体容器操作。
Pod是Kubernetes最小调度单元，可以包含UPF、VPP等多个容器。Helm不负责制作镜像，镜像仓库也不负责选择节点。普通Pod网络的接入主要看CNI；高速VF的发现和分配主要看设备插件，业务报文再交给VPP。当前集群存在Calico和Multus，不意味着所有高速流量都经过主CNI。Docker本地能看到某镜像，也不能直接证明Kubernetes的containerd里已有这个镜像。

## Slide 13
基础部署：先渲染，再安装，再确认
01 看清单
helm template xcn ./helm/xcn -n xcn \ -f lab-values.yaml > /tmp/xcn-rendered.yaml
02 安装 / 更新
helm upgrade --install xcn ./helm/xcn -n xcn \ --create-namespace -f lab-values.yaml
03 看结果
kubectl -n xcn get pods -o wide
实验部署：先准备 lab-values.yaml，并核对地址、镜像、CPU 和 VF 资源。
执行位置：Open5GS 仓库根目录；安装步骤会修改对应 Release
13 / 22
Notes: 这三个动作在已经准备好的实验环境里执行，位置是Open5GS仓库根目录。第一步用helm template和lab-values.yaml渲染到临时文件，先核对地址、镜像、资源请求和网络模式。第二步使用helm upgrade加install安装或者更新Release，必要时创建Namespace；这一步会修改对应资源。第三步用kubectl看Pod状态和所在节点，不能把Helm命令返回成功当成全部业务已就绪。
lab-values.yaml是需要按实验准备的参数文件，不是本PPT自动生成的文件。XCN可能使用主机网络和固定端口，换一个Namespace不能自动消除地址、端口或VF冲突。实际发布前要清楚目标Release和参数；异常时先看状态、事件和日志。今天重点是这个顺序，不要求记住每一个覆盖参数。

## Slide 14
Pod 失败：先状态，再事件，再日志
01 get
在哪一层卡住？
kubectl -n xcn get pods -o wide
02 describe
Events 为什么失败？
kubectl -n xcn describe pod POD
03 logs
程序报了什么错？
kubectl -n xcn logs POD -c upf --tail=80 kubectl -n xcn logs POD -c upf --previous --tail=80
POD 替换为实际名称；多容器指定 -c，前一次崩溃实例用 --previous。
这三步先收集证据；Pod 未创建成功时没有可读取的应用日志
14 / 22
Notes: 先执行get pods，确认Namespace、Pod名称、READY、STATUS和节点。再对具体Pod执行describe，从Events判断是调度、镜像、卷挂载还是探针等问题。Pod都还没启动时，没有应用日志可看，应该先停留在事件这一层。
进入应用问题后，使用logs并通过负c参数指定upf等目标容器，tail只取最近部分，避免无关输出淹没错误。CrashLoop场景尤其要看previous，它读取前一个已退出的容器实例；如果没有这样的历史实例，命令会报错。页面中的POD是占位符，需要替换成实际名称。一个Pod多个容器时，不要把VPP和UPF日志混在一起推断。

## Slide 15
按状态分支，不要先重装
Pod 状态 / 就绪
Pending
先看 Events
调度 / CPU / VF
describe
ImagePullBackOff
先看镜像
名称 / 凭据 / 网络
Events
CrashLoopBackOff
先看日志
启动参数 / 配置
logs --previous
Running 0/1
先看就绪
探针 / 监听 / 配置
Readiness
状态帮助选择证据；Running 也不代表业务端到端已经连通。
状态示例；具体结论以 describe / Events / 当前与历史日志交叉确认
15 / 22
Notes: Pending表示当前还没有正常进入预期运行阶段，先用Events确认是否资源不足、节点选择、PVC或者其他调度与准备条件未满足。ImagePullBackOff优先核对镜像引用、tag、凭据和节点到仓库的连通性，事件通常会给出具体原因。CrashLoopBackOff说明容器反复退出，先看当前及previous日志，再核对启动参数、配置和依赖。
Running但READY为零，也要看Readiness探针、应用监听地址、端口和配置。多容器Pod的READY分母按实际容器数量显示，图里的零比一只是单容器状态示例。这些状态是选择证据的入口，不是直接的根因。即使Pod已经Ready，N3、UE会话、NAT回程和DN应用仍可能异常，所以不能把重装当第一步，也不能把Running当端到端验收。

## Slide 16
例：Pending，因为 VF 资源不够
教学示例 · Events 的证据
Insufficient intel.com/external_network
Pod requests
请求多少、资源名对不对？
Node allocatable
节点发布的可分配上限
已分配 requests
哪些 Pod 已经占用？
kubectl describe node xnet-server
allocatable 不是实时剩余量；先看证据，再改资源请求。
示例不是当前运行故障；VF 健康、节点选择与其他调度约束也会影响结果
16 / 22
Notes: 这是教学案例，不是在报告当前服务器发生故障。假设Events明确提示Insufficient intel.com/external_network，就从这个资源名向下追。先看Pod到底请求哪个扩展资源、请求几个，是否和设备插件发布的名称一致；再看目标节点的allocatable；最后看已有Pod已经分配的requests以及节点上的其他调度条件。
kubectl describe node可以同时看到节点资源与已分配请求的汇总。allocatable是可分配上限，不是实时空闲设备数，不能看到十二就说还剩十二个VF。还要结合设备健康和已占用情况。CPU资源不足也可以沿类似思路检查。修改请求数量之前，先确保该工作负载确实能够用减少后的设备布局运行。

## Slide 17
k9s / Kuboard：沿着同一条诊断链
k9s · 终端入口
k9s -n xcn --readonly
Kuboard · Web 入口
Namespace → 工作负载 → Pod
同一个 Pod
Events · 事件
Logs · 日志
界面帮助找证据；k9s 先按 ?，并确认 Namespace 和容器。
Kuboard 为通用工作流示意；实际访问与操作权限受 RBAC 约束
17 / 22
Notes: k9s是终端里的交互入口，Kuboard是Web入口，背后仍是同一组Kubernetes对象。先选对Namespace和工作负载，找到Pod，再看Events和Logs；需要时继续查看YAML、资源请求与配置来源。界面不会改变排障顺序。
课堂上k9s先用readonly进入，按问号查看当前视图的帮助，日志里要选择正确容器。Kuboard这里展示的是通用工作流，没有虚构本机登录地址和实际截图。两种工具的操作都受RBAC限制；Helm管理的配置最终应落实到Chart或values，避免下次发布覆盖临时界面修改。

## Slide 18
NFVI：CPU 与 VF 都是被分配的资源
计算 / NUMA
72 物理核
144 逻辑 CPU
隔离池：126 个逻辑 CPU
2 个 NUMA 节点，关注本地访问
CPUSet 分配后核对实际亲和性
物理网口 / PF
VF · N3
VF · N6
VPP 容器 · 请求 2 个 VF
SR-IOV / 设备插件分配
逻辑 CPU 不等于物理核；多个 VF 仍共享 PF 的物理带宽。
xnet-server 参考快照 · 2026-10-25；VF 仅画出分给 XCN 的两个，PF 实际还可有其他 VF
18 / 22
Notes: NFVI提供计算、内存和网络等基础资源，网络功能可以直接以容器运行在裸机Linux上。参考服务器在2026年10月25日的快照是七十二个物理核、一百四十四个逻辑CPU，两个NUMA节点，隔离池包含一百二十六个逻辑CPU。两个超线程共享部分物理执行资源，不能把逻辑CPU数当成独立物理核数。隔离配置也不代表这些CPU绝不执行系统活动。
右侧示意一个PF派生VF，设备插件把其中两个VF分配给XCN的VPP容器，分别承担N3和N6。PF实际可以有其他VF，所有VF仍共享PF的物理带宽。设备分配、CPU亲和性、大页和网卡NUMA位置要一起考虑。本机使用自研CPUSet平台分配，CPU的request或者limit相等不自动意味着线程绑到了指定物理核，仍需核对实际cgroup和线程亲和性。

## Slide 19
先看协商速率，再谈吞吐
网卡型号：X710 · 10GbE
1 Gbps
ens5f0 当时的实际链路速率
Full · Link detected: yes
参考快照：2026-10-25
现场只读查询
ethtool -i ens5f0 ethtool ens5f0
型号 / 驱动 / Speed / Duplex / Link
型号标称 ≠ 当前链路速率 ≠ 应用有效吞吐。
VF 共用 PF 带宽；吞吐还受 CPU、MTU、丢包、队列、QoS 和真实测试路径影响
19 / 22
Notes: 参考服务器的网卡型号是X710十GbE，但2026年10月25日读取到ens5f0的活跃链路只有一Gbps、全双工、链路已建立。这是历史快照，培训当天应重新执行现场查询。ethtool负i查看驱动、型号相关信息和PCI位置；ethtool接口名查看Speed、Duplex和Link等状态。
网卡支持十G、链路当前协商一G、应用实际收到多少，是三个不同问题。还要核对模块、线缆、对端交换机、错误计数以及业务路径；本次没有据此断言是哪种原因造成了一G协商。即使链路线速足够，CPU、队列、NUMA、包长、MTU、丢包和QoS仍会限制吞吐。多个VF不会各自凭空获得一份独立PF带宽。

## Slide 20
iperf：先选端点，再选方向与协议
DN · 服务端
iperf3 -s
UE 业务侧 · 客户端
DN_IP=198.51.100.10
iperf3 -c "$DN_IP" -t 20
iperf3 -c "$DN_IP" -u -b 10M \ -l 1200 -t 20
UE 业务侧
客户端
DN
服务端
上行
下行：追加 -R
iperf2 用 iperf（默认 5001）；iperf3 默认 5201，双方版本家族必须一致。
教学地址 · 每条测试单独运行；UDP 先低速，关注接收端；-R 改数据方向，客户端仍发起连接
20 / 22
Notes: 先把位置固定：服务端在DN上，客户端在UE业务侧或其下挂电脑上。DN启动iperf3负s，客户端把DN_IP替换为真实可达的DN地址。TCP命令看可靠传输的有效吞吐和重传；UDP先按十Mbps、1200字节载荷验证，再逐步加速，并关注接收端的实际速率、丢包和抖动，不要只看发送目标值。
客户端命令追加负R会让DN发送业务数据，也就是下行，但控制连接仍由客户端发起，所以不证明DN可以任意主动连接NAT后的服务。iperf3的UDP测试也需要TCP控制连接。iperf2使用iperf命令，TCP服务端是iperf负s，UDP服务端需要再加负u；客户端TCP用iperf负c加DN地址，UDP再加负u、负b和负l，本机版本也支持负R。两种工具不是同一套线协议，默认端口分别是5001和5201，双方必须选对工具家族。
如果UE业务IP只属于VPP，不能随意让Linux应用绑定它；在下挂电脑运行iperf通常更容易确定真实路径。每次测试记录位置、方向、协议、速率、包长和时长；这些命令是测试方法，没有在PPT中编造五G端到端吞吐。

## Slide 21
业务不通：沿数据路径逐层定位
01
Pod / 配置
事件与日志
02
PF / VF
链路与邻居
03
UE / PDU
接入与会话
04
路由 / NAT
去程与回程
05
DN 应用
监听与端口
停在第一处不符合预期的位置，取证、修复，再复验。
连通之后再看性能：速率、MTU、CPU、NUMA、QoS。
排障检查顺序，不代表报文处理模块顺序；ping 正常不足以证明 TCP/UDP 应用正常
21 / 22
Notes: 这五站是排障检查顺序，不是把报文处理模块重新排序。先确认Pod和配置，再看PF、VF链路、MAC和邻居；接着确认终端接入和PDU会话；然后站在真正转发的Linux或者VPP实例检查去回路由与NAT；最后看DN监听和应用端口。发现第一处与预期不同的地方，就先留在那层取证和修复，再复验，不要直接跳到重新分配网卡或加CPU。
连通以后再谈性能，继续看协商速率、MTU、CPU、NUMA和QoS。ping正常只说明某种ICMP路径可达，不证明TCP、UDP、应用监听和大包都正常。已有环境还可能使用透明代理，遇到ICMP正常而应用异常时，结合目标路由、显式与透明代理配置判断，不应直接清空防火墙。

## Slide 22
带走三件事：路径、地址、证据
01 路径
命中边缘 CIDR，还经过 UPF 吗？
02 地址
AP 下手机访问 DN，源地址是谁？
03 证据
Pod Pending，第一步看什么？
Wi-Fi / UE
下挂接入
基站
核心网
外部 DN
边缘 DN
先认路径，再看地址，最后选择下一条取证命令。
问答与现场复盘；三个问题的讲解答案已放入本页演讲者备注
22 / 22
Notes: 用三个问题结束并留出问答。第一，命中边缘CIDR的业务不经过核心UPF，而由基站直接走边缘路径；但接入与会话控制仍依赖核心网。第二，AP桥接下手机地址先被模拟UE转换为会话地址，如果最终出口再做NAT，核心DN看到核心N6地址，边缘DN看到基站边缘出口地址；如果最终出口是路由模式，DN看到UE会话地址。不能仅凭AP桥接就说手机原地址一直保留到DN。
第三，Pod Pending先看describe中的Events，沿调度、资源、卷等证据定位，不是先找还没启动的应用日志。请大家再从缩略图指认两条用户面，并选择自己工作中最可能先用到的一条查询命令。记住主线：先认路径，再看地址，最后选择下一条取证命令。